SC-8019

实际胶质测定仪

使用说明书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,在进行仪器操作前敬请仔细阅读本仪器使用说明书及相关试验方法,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用。

目   录

一、概述………………………………………………………2

二、主要技术指标……………………………………………2

三、主要结构…………………………………………………2

四、仪器的使用和操作………………………………………3

五、注意事项…………………………………………………5

六、仪器成套及技术文件……………………………………5

本仪器为高温测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作，注意安全！

一、概述

SC-8019实际胶质测定仪是根据GB/T 8019-2008《 燃料胶质含量的测定  喷射蒸发法》要求设计制造，适用于测定航空汽油和车用汽油中实际胶质含量。本仪器采用台式分体结构，数显温度测控系统，采用高精度铂电阻传感器，反应灵敏，电控系统自动控制恒温，性格可靠，使用方便。

二、主要技术参数

1、工作电源：AC（220±10%）V，50Hz

2、加热功率：最大1.8KW

3、试验孔数： 3孔或5孔

4、试验孔尺寸：φ51㎜×70mm（内径×深）

5、工作温度：(160~165)℃

6、控温范围：室温~200℃

8、测温元件：PT100 A级

7、温度显示：数字显示。

8、流量显示：由浮球式空气流量计显示。

9、外型尺寸： 控制箱170㎜×400㎜×600mm（长×宽×高）

铝浴：350㎜×350㎜×300mm（长×宽×高）

三、主要结构

（一）、控制箱控制面板结构（见图1所示）。

⑴ 空气压力表： 显示外接气泵供气压力，通过减压阀调整供气压力。

⑵ 压力调节旋钮：压力调节旋钮，右旋为大，左旋为小。

⑶ 流量计玻璃管：上有刻度线，浮球显示流量。。

⑷ 流量调节旋钮：左旋为大，右旋为小。

⑸ 数字温度控制器：用作设定控制温度、实时显示恒温浴的温度。

⑹ 定时器：通过数字拨盘设定定时时间。

⑺ 定时启动按钮：按动此按钮，定时器开始工作。

⑻ 电源开关：本仪器的总电源开关，打开此开关，仪器接通工作电源。

⑴         ⑵                 ⑶      ⑷          ⑴         ⑵

⑸       ⑹       ⑺       ⑻              ⑶   ⑷   ⑸       ⑹       ⑺

图1                                                   图2

（二）、背面板结构（见图2所示）。

⑴ 空气泵进气插口： 气源从此口进入仪器。

⑵ 进气插口：5个，每个对于，一一连接。

⑶ 电源线插座： 供电电源线。

⑷  保险丝： 险丝座内置10A保险丝。

⑸ 温度传感器插头：此接头与温度传感器连接

⑹ 零线接头：此接头与铝浴连接

⑺ 火线接头：此接头与铝浴连接

（三）、空气压缩机

本仪器工作时配置了空气压缩机，使用时需注意如下事项。

⑴ 使用空压机前必须先阅读空压机使用说明书，熟悉其工作性能和特点，了解其注意事项和安全操作要求。

⑵ 空压机的输出端通过所附软管与本仪器的进气口连接。

⑶ 空压机必须保证压缩机油，油面在油镜中心点左右。无油请勿开机以免烧坏压缩机。

注：空压机为压力仪器，使用时必须注意安全，按照说明书的要求规范操作，防止发生意外！

四、仪器的使用和操作

（一）测试前的准备

1、使用本仪器前请仔细使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T8019《燃料胶质含量的测定  喷射蒸发法》中关于航空汽油和车用汽油进行实际胶质试验的条款，了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。

3、按上述标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态,以确保使用安全。

6、本仪器工作电源AC220V±10%，50Hz，接入仪器的电源线应有良好的接地端。

7、检查空气压缩机工作应正常，然后将空气压缩机的送气管与本仪器进气转换接头连接。

（二）仪器使用和操作

- 把炉体与控制部分的连接线插好，插好电源插头、传感器插头、。

- 把-5～+400℃温度计插入到蒸发浴中间测温孔内（测蒸发浴的温度）

3、将空压机装好空气净化器后，与仪器后面板入气口用快速接头插牢，。

4、将仪器控制箱体后面板（高的）五个气孔分别与铝浴（低的）五个气孔用胶管分别连接固定好。

5、打开空气压缩机，调节仪器减压阀，使进去气压力低于0.035MPa(一般调设置0.021MPa)。

6、调节5个空气流量计的调节旋钮，使其浮子指示值均在（600±90)mL/秒左右），然后关闭输出空气压力阀门。

7、接通电源，设置温度控仪的设定温度至162℃，对蒸发浴加热，自动控制升温至设定温度。同时观察蒸发浴中间温度计，温度是否在(160～165)℃范围内。

8、在蒸发浴试验孔内放入5只试样筒，在蒸发浴放5只喇叭形喷气嘴。

9、安装好温度计架，将-5℃～+400℃温度计通过温度架插入5个试验用烧杯底(试验用烧杯按GB/T 8019的规定放置)，开启空气压缩机输出空气压力阀门，旋开空气流量计调节旋钮，使空气流量计的浮子指示值慢慢上升到约（600±90)mL/秒范围内。

注：压缩空气进入后，铝浴温度会有所下降。仪器内部会自动进行调节。

10、当测得5杯底温度在160℃左右时，可取走温度计，这时仪器可以转入空气蒸发法实际胶质测试。

11、将计算器时间设定在30分钟，试样放入仪器后，打开计时器开关，计时器开始计时，到达计时终点时会发出音乐声告知。

12、试验结束，请关闭电源，拔下电源插头。

注意：请严格按照GB/T8019-2008标准所规定的要求进行试验。

五、注意事项

1、在未接上传感器之前，不宜开机工作。

2、不应许在潮湿、有腐蚀气体的坏境中使用和存放。

3、空气净化器，设有过滤器放水口，应当定时防水，以免水进入流量计。

4、仪器为高温试验设备，试验时，请注意安全。

5、仪器在使用过程中，若出现故障，关闭电源，请及时联系我们，以便及时维修。

6、空压机必须保证压缩机油，油面在油镜中心点左右。无油请勿开机以免烧坏压缩机。

六、仪器成套及技术文件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际胶质测定仪（五孔） | 台 | 1 |
| 2 | 温度计(-5～400℃) | 支 | 2 |
| 3 | 温度计支架 | 套 | 1 |
| 4 | 胶质杯 | 个 | 5 |
| 5 | 接受器 | 个 | 5 |
| 6 | 传感器 | 个 | 1 |
| 7 | 镊子、玻璃漏斗 | 个 | 各1 |
| 8 | 网纹塑胶管 | 根 | 5 |
| 9 | 喉箍 | 个 | 10 |
| 10 | 快速接头 | 套 | 1 |
| 11 | 螺纹管 | 个 | 1 |
| 12 | 快速接头母 | 只 | 2 |
| 13 | 连接线、电源线 | 根 | 各1 |
| 14 | 保险丝 | 只 | 2 |
| 15 | 选配：空气净化器 | 台 | 1 |
| 16 | 选配：空气泵 | 台 | 1 |
| 17 | 产品说明书 | 份 | 1 |
| 18 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
| 19 | 产品合格证 | 份 | 1 |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电    话：0731-85516578  85535848   传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                               公司邮箱： cssc98@126.com