# SC-0436柴油中总污染物含量测定仪

【仪器概述】

SC-0436柴油中总污染物测定仪是我公司按照最新标准符合GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》标准设计制造的。用于标准规定的中间馏分油、脂肪酸甲酯体积分数不大于30%的柴油及纯脂肪酸甲酯（BD100）中总污染物含量的测定方法。也用于20℃运动黏度不大于8 mm2/s，或40℃运动黏度不大于5 mm2/s的样品，及总污染物含量为12 mg/kg～30 mg/kg的样品，并规定了精密度；也适用于总污染物含量超出该范围的样品，但其精密度未作规定。是炼油企业和检测机构测定柴油中总污染物含量首先产品。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10%，50Hz

2、绝对压力控制范围：2KPa～5KPa;（压力表范围：0～-0.1MPa）

3、过滤器容积：500ml

4、滤膜直径：47mm；孔径0.7μm

【性能特点】

1、特制的过滤器，容量大

2、滤膜垫板孔径均匀，保护滤膜不受损

3、配真空泵，真空抽虑压力系统平衡稳定

4、精准压力装置，控制可靠，调节方便

主要配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 真空泵 | 台 | 1 |  |
| 3 | 过滤装置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 5 | 过滤膜 | 张 | 100 |  |
| 6 | 保险丝 | 只 | 2 |  |