SC-0324润滑脂钢网分油测定仪

【仪器概述】

SC-0324润滑脂钢网分油测定仪是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0324《润滑脂钢网分油测定法(静态法)》规定的要求设计制造的，适用于测定润滑脂在提高温度下的分油倾向。本仪器的试验方法是：将10g试样装在一金属丝钢网中，在静止状态下100℃±1℃，经30h后，测定经过钢网流出油的质量百分比。

【技术参数】

1、不锈钢丝网：60目(55696孔/dm2，丝的直径约0.19㎜，孔隙约0.28㎜)

2、烧杯： 高型，无嘴，200ml。

3、杯盖： 与杯紧密结合，在盖底中心处有一个挂钩。