SC-0336润滑脂机械杂质含量测定仪（显微镜法）

【仪器概述】

SC-0336润滑脂机械杂质含量测定仪（显微镜法）是根据中华人民共和国石化行业标准SH/T0336《润滑脂机械杂质含量试验法》的要求设计制造的。适用于测定润滑脂含量的机械杂质含量的检测。

【技术参数】

1、测量精度 0.01 分辨率 0.01

2、采用将润滑脂涂在玻璃记数板上，用测定仪（专用显微镜）进行观察。测定润滑脂中杂质颗粒的大小和数量。
⑴目镜（测微显微镜）：目镜放大倍数：10倍
目镜刻度值为：0.1×100格＝10毫米
测量精确度：±0.005毫米　.
⑵物镜放大倍数：10倍；对应工作距离；7.31毫米
⑶总放大倍数等于物镜放大倍数×目镜放大倍数：10×10=100（倍）
⑷机械筒长：160毫米
⑸粗动调焦范围：15毫米
⑹微动调焦格值：0.002毫米
⑺移动台：横向移动范围：76毫米
纵向移动范围：50毫米
游标格值：0.1毫米
⑻仪器重量：6公斤

【性能特点】

润滑脂杂质含量测定仪（显微镜法）是一种结构精密，操作简便，观察舒适的显微镜法测量润滑脂机械杂质含量的光学仪器。仪器主要由测定仪（显微镜）、记数板、玻璃盖片、测微目镜等组成。