SC-0337  润滑脂蒸发度测定仪

【仪器概述】

本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0337《润滑脂蒸发度测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定润滑脂的蒸发度。

方法概要：将盛满厚1mm润滑脂的蒸发皿置于专用的恒温器内，在规定温度下保持1小时（或按润滑脂产品标准所规定的时间），测定其损失的质量。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz

2、符合标准：SH/T0337

3、控温范围：室温～400℃

4、控温精度：±1℃

5、计时方式： 数显时间继电器

6、加热方式：电热板加热

7、功   率：800W

8、钢    饼：直径：100mm,厚度：10mm±0.2mm

9、蒸 发 皿：钢制，表面粗糙度Ra=0.4

【性能特点】

1、恒温炉采用不锈钢制作外壳，配有四个蒸发皿，可同时做四个样，体积小，操作方便。

2、采用进口数显温控仪控温，控温精度高，显示直观。

3、采用数显时间继电器计时，到时自动报警。

4、内置超温保护系统，安全又准确。