SC-508 石油产品灰分测定仪

【仪器概述】

SC-508石油产品灰分测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 508《石油产品灰分测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T508所规定的方法测定石油产品的灰分。但本仪器不适用含有生灰添加剂(包括某些含磷化合物的添加剂)的石油产品、及含铅的润滑油和用过的发动机曲轴箱油的灰分测定。

【技术参数】

高温加热炉

1、额定功率： 2500W

2、额定电压： AC(220±10%)V、50Hz

3、温度控制： (775±25)℃

6、炉膛尺寸： 200×120×80㎜(长×宽×高)

温度控制台

1、额定可控功率： 5000W

2、最高控制温度：1000℃

4、配套温控仪： 数字温度控制器

电热炉

1、额定功率： 1500W

2、额定温度： 400℃

4、功率调节： 1～6档连续可调

5、加热板尺寸： Φ185㎜