SC-510A石油产品凝点 倾点测定仪

【仪器概述】

SC-510A石油产品凝点测定仪是按照国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》和GB/T 3535《石油产品倾点测定法》及其石油工业部企业标准SY/T5650规定的要求设计制造的，适用于按上述标准所规定的方法测定石油产品的凝点倾点指标。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10%;50Hz

2、制冷系统：新型制冷压缩机

3、测控方式：数字温控仪测控

4、冷槽控温：-30℃～室温

5、控温精度：±0.5℃

6、工作冷槽：一槽两孔

7、整机功耗：≤1000W

【性能特点】

1、采用压缩机和半导体电堆同时制冷方式，无需循环冷却水.

2、可在10℃以下的各种环境中工作，适应性强，噪声低.

3、采用数字温控仪测温，温度传感器反应快，分辨率高.

4、带有电子时间显示器，随时可以观摩试管倾斜时间.