SC-510Z-1自动凝点倾点测定仪

【仪器概述】

SC-510Z-1自动凝点倾点测定仪是一款自动、快速的石油产品凝点、倾点测试仪器，根据国家标准GB/T 510《石油产品凝点测定法》和GB/T 3535《石油产品倾点测定法》的要求设计制造。适用于测试流动性好的轻质石油产品(汽油、柴油)、运动粘度值较小的石油产品(变压器油、普通流动性较好的润滑油)的凝点和倾点，是油品开采、生产、使用单位及商业部门对石油产品凝点和倾点进行监测、控制、分析的必备仪器.

【技术参数】

1、工作电源： AC220V±10%，50Hz

2、适用油品： -60℃～10℃

3、测试准确度：±1℃

4、显示分辨率：0.1℃

5、试油用量： 20ml

6、制冷速度： 15min≥50℃

7、最大功耗： ≤250W

8、冷却水压力：(4.9×10～49×105)Pa

10、使用环境温度:(25±10)℃

11、使用环境温度: 湿度<85%RH。

11、外型尺寸：460×360×470(mm3)

12、仪器净重： 28KG

【性能特点】

1、彩色触摸屏，实时跟踪显示试验的温度，并模拟试验工作状态。

2、采用高精度检测传感器和半导体制冷技术，制冷速度快。

3、测试试样少，可连续注油测试，测试速度快，测试效率高。

4、智能化程度高，加样后，试样检测自动完成，并打印试验结果。