SC-510Z-3全自动凝点倾点冷滤点测定仪

【仪器概述】

SC-510Z-3全自动凝点倾点冷滤点测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T510《石油凝点测定法》、 GB/T3535《石油倾点测定法》和行业标准 SH/T0248《馏分燃料油冷滤点测定法》要求设计、 制造的，采用玻璃试管倾斜法及光电法，自动测定轻柴油、变压器油、润滑油等石油产品倾点、凝点、冷滤点；广泛应用于油田、炼油厂、质检、铁路、航运、贮油站及商业部门对相应产品凝点和倾点冷滤点，进行监测和控制。是凝点、冷滤点、倾点测试分析的必备仪器。

本仪器采用高质量、最简捷的模块化程序设计，并与硬件有机的结合，使得倾点/凝点/冷滤点。测定过程的升温和制冷、倾斜、倾点、冷滤点检测、冷打印等全部工作自动完成，达到了一键出结果的操作方式。

【技术参数】

1、工作电源: AC220V ±10% 50Hz

2、适用标准：GB/T510 GB/T3535 SH/T0248

3、显示方式：10寸彩色液晶触摸屏

4、试验孔数：双孔 （一孔冷滤点，一孔倾点凝点）

5、温度范围： -68 ～+50°C 精度1°C

6、温度传感器：德国进口的Pt 100 不锈钢探头

7、制冷系统：德国进口压缩机制冷，（双压缩机复叠式）

8、测试间隔：凝点 2℃，倾点 3℃，冷滤点 1℃ 可调

9、倾斜方式：自动倾斜，数字控制倾斜角度

10、检测方式：红外线检测技术

11、打印装置：微型热敏打印机

12、加热方式：电加热单元，最大加热功率800 W。

13、过 滤 器：363 目不锈钢丝网

14、使用环境温度：0～40 ℃

15、使用相对湿度：≤ 80%

【性能特点】

1、仪器自动化程度高，自动制冷、自动恒温、自动检测，并自动打印输出结果，实现一键完成实验。

2、采用微计算机控制技术，嵌入式彩色液晶触摸屏，中文界面显示，操作简单。

3、集凝点/冷滤点/倾点检测于一体，采用高性能红外线检测技术，检测灵敏度高。

4、德国丹佛斯进口压缩机，双级制冷系统，制冷速度快，稳定可靠，可连续试验。

5、仪器光谱检测方法准确度高，重复性好.内置微型热敏打印机，可自动报告检测结果。

6、采用了模块化设计，检测部分采用了先进的光谱分析传感器和高精度AD转换电路，主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、超低功耗微处理器，良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。

7、采用步进电机带动，具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。

8、预设了16组测定参数，供测量不同样品时选用，便于测量操作。同时预设参数具有可修改性，来满足测定特殊样品的要求。