SC-706石油产品自燃点测定仪

【仪器概述】

SC-706石油产品自燃点测定仪是根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 706-1999《电厂用抗燃油自燃点测定方法》所规定的要求设计制造的，用于测定30MW 以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点温度。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10%、50Hz

2、控温范围：室温～800℃

3、控温精度：烧瓶顶部、中部、底部三点温差≤1℃

4、锥形烧瓶：200ml

5、环境温度：5℃～35℃

6、相对湿度：<85%

7、最大功率：<2000W

【性能特点】

1、采用先进的AI人工智能调节算法进行控温，温度误差小。

2、利用万向观察镜监视燃点，观察抗燃油的燃点，性能稳定可靠。

3、设计新颖，性能稳定可靠，适用于测定抗燃油及其它特种油类的自燃点.