SC-3498润滑脂宽温度范围滴点测定仪

【仪器概述】

SC-3498润滑脂宽温度范围滴点测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》规定设计制造，用于测定润滑脂宽温度范围滴点。即在规定的试验条件下，润滑脂达到一定的流动性的温度。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz

2、显示方式：电脑触摸屏控制

3、恒温精度：95℃±0.2℃

4、氧化计时：16h±0.2h

5、工作方式：自动加温，自动控温

6、氧 化 管：硼硅玻璃材质，符合SH/T0175标准

7、氧气流量：50±5ml/min

8、冷却计时：≤4h

9、试样数量：6路，同时可作6个试样

10、氧化稳压阀：在流量计前配有稳压阀

【性能参数】

1、具有6个试验穴孔，可以同时测试6组试样

2、铝块炉加热，各穴孔的温度一致性好。

3、仪器温度控制器采用数字显示，操作方便。

4、本仪器具有功率小、安全可靠等特点。

滴点术语：滴点是指对润滑脂组成赋予的数值，表示润滑脂从脂杯中滴落第一滴并到达试管底部时的温度，该温度值需要修正。