SC-2293喹啉不溶物测定仪

【仪器简介】

SC-2293喹啉不溶物测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T 2293-2008 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法》要求设计制造，适用于用高温煤焦油生产的焦化沥青类产品喹啉不溶物含量的测定。。

【技术参数】

- 工作电源：AC220V 50Hz

- 做样温度：75℃±1℃

- 加热方式：不锈钢电热管

- 控温方式：数显PID温控仪

- 控温精度：±1℃

- 做样单元：双联

- 循环方式：磁力泵循环

- 输入功率：100W

【性能特点】

- 数显PID温度控制器控温，控温精度高。

- 主要用于试验所需的加热恒温处理和抽滤处理。

- 不锈钢电热管加热，安全、环保；

- 水浴采用不锈钢制作，不生锈，方便清洁；

- 大功率固态继电器控制输出；

- 仪器采用一体式结构，操作简单。