SC-3536石油产品开口闪点测定仪

【仪器概述】

SC-3536开口闪点测定仪本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定各种油品及沥青(粘稠油沥青、液体油沥青、液体页岩沥青等)之闪点和燃点。可供各工矿企业、交通部门、科学研究单位和实验室等部门作有关油品和沥青闪点、燃点的测定和试验研究。

【技术参数】

1、工作电源： AC 220V±10%，50Hz。

2、加热功率： 0-450W连续可调。

4、点火装置： 喷口孔径0.6-0.8mm。

5、划扫装置： 自动扫划。

6、引火气源： 液化气、民用可燃气引火。

7、样品状态： 液态。

8、温 度 计： 符合GB/T514规定。

9、环境温度：-10℃-50℃。

10、相对湿度：≤85%。

【性能特点】

1、设计符合GB/ T3536等标准的要求。

2、升温速度连续可调。

3、仪器结构紧凑、造型美观、操作方便。