SC-6536S全自动蒸馏测定仪(双管)

【仪器概述】

SC-6536S全自动蒸馏测定仪(双管)是根据中华人民共和国国家标准GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》试验方法设计制造的。适用于天然汽油（稳定轻烃）、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品的馏分测定。

本仪器可预设了16组测定参数，供检测不同试样时选用。同时预设参数具有可修改性，满足测定特殊试样的要求，是一款检测精度达高，使用方便、性价比高的自动蒸馏试验器。

本仪器采用高质量模块化程序设计，并与硬件有机的结合，使得蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成，达到一键出结果的操作方式。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz

2、显示方式：10寸彩色触摸屏

3、蒸汽测温范围：0～400℃  分辨率0.01℃

4、体积检测范围：0～100mL  分辨率0.01mL

5、测温精度：±0.1℃

6、液位检测：红外光电检测

7、蒸馏速率：4～5mL/min 符合标准

8、制冷方式：德国进口压缩机制冷

9、温度传感器：德国进口的Pt 100玻璃探头

10、加热功率：电加热，最大加热功率1000 W，可编程控制加热速率

11、温度校正：自动校正，可编程校正

12、最大功率：1500 W

13、火警系统：可接氮气灭火

14、使用环境温度：5～40 ℃

15、使用相对湿度：≤ 80%

【性能特点】

1、蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成。

2、10寸触摸彩色液晶显示，试验全过程显示温度和体积的数据等数据。

3、采用红外液位检测不受室内光线干扰，回收量读数精准，检测精度优于国家标准。

4、采用进口PT100玻璃体温度传感器，感应灵敏精高，测温准确可靠。

5、冷浴恒温采用德国进口压缩机，恒温可靠无滞后、不易损坏。

6、检测过程遵守国家标准规定，可提供初馏点温度值和终馏点温度值等。

7、内置大气压力检测模块，自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响。

8、设有灭火系统，可接氮气灭火。可快速冷却蒸馏室缩短等待时间提高功效。

9、可储存100个检测结果，并随时查看。内置微型热敏打印机自动报告检测结果。
10、放试样后，设置好参数，仪器自动完成测试，实现一键完成蒸馏测定。

11、十六组预置参数，用户可以自己编辑蒸馏试验程序，以方便不同油样的蒸馏测定。