SC-6536A石油产品蒸馏测定仪（带制冷）

【仪器概述】

SC-6536A石油产品蒸馏测定仪（带制冷）是根据中华人民共和国标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》要求设计制造的，适用于按GB/T6536标准对汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50Hz

2、水浴控温：0～80 ℃任意设置

3、控温精度：±1℃

4、加热功率：1000W

5、量筒容积：100ML，分度1ML

6、蒸馏烧瓶：125mL，符合GB/T6536要求

7、电炉活动板：碳化硅板制造

8、整机功耗: 不大于1200W

9、制冷方式：压缩机制冷

【性能特点】

1、冷凝管尺寸符合GB/T 6536要求。

2、电路控制部分由独立的控制箱组成。

3、加热功率连续可调，满足试验的要求。