SC-6602液化石油气蒸气压测定仪

【仪器概述】

SC-6602液化石油气蒸气压测定仪用于按(GB/T6602-89《液化石油气蒸气压测定法(LPG法)》在一定的压力测定仪和37.8～70C试验温度下, 液化石油气的蒸气压(表压)。本仪器适用于沸点高于0?C，烃的含量小于5%，在37.8时,其蒸气压不大于1550Kpa的液化石油气.

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50HZ

2、控温方式：数字显示温控仪

3、控温范围：室温～99.9℃

4、控温精度: ±0.1C

5、时间设定:0～999S, 到时报警

6、试验弹体：2个

7、搅拌装置:搅拌电动机

8、蒸气压试验器：为上室与下室

9、压力表 量程:0～2.5Mpa