SC-7305A石油产品破乳化测定仪

【仪器概述】

SC-7305A石油产品破乳化测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T7305-2003《石油和合成液水分离性测定法》和GB/7605-2008《运行中汽轮机油破乳化测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定40℃时运动粘度28.8～90mm2/s，试验温度为54±1℃，粘度超过90mm2/s，试验温度为82±1℃油品的测定;也适合室温—100℃测定的油品使用。可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10% 50HZ

2、显示方式：液晶显示屏

3、控温范围：室温～120℃

4、控温精度：±0.2℃

5、水浴温度：54±1℃ 82±1℃

6、定时范围：0～99 min任意设置

7、搅拌转速：1500r±15r/min

8、实验孔数：4个

9、传 感 器：铂电阻

【性能特点】

1. 大液晶中文显示，对预置温度、试验时间等参数，具有菜单提示式输入.

2. 采用微计算机控制及PID自整定控温技术，升温快，控温精度高.

3. 仪器自动搅拌，自动定时，试管搅拌电机大臂自动升降，减轻劳动强度.

4. 可同时分离4个样品，提高了工作效率.

5. 机械传动无噪声，稳定可靠，加热器等内部件采用不锈钢制造，耐腐蚀耐用.

6. 恒温浴为圆形玻璃缸，缸内温度分布均匀，控温效果良好.

7.仪器采用320X240点阵大液晶屏显示、人机对话界面、菜单提示式输入、方便直观、易操作、实现了试验搅拌电机升降过程微机自动化，是理想的进口仪器替代产品.