SC-8017Z全自动饱和蒸汽压(雷德法)

【仪器概述】

SC-8017Z全自动饱和蒸汽压(雷德法)是按照国家标准GB/T 8017《 石油产品蒸气压测定法(雷德法)》要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压(不可用于测定液化石油气的蒸气压)，是一款操作全自动雷德法饱和蒸气压测定器。

【技术参数】

1、工作电源：AC220V±10%、50Hz

2、试验用弹：3个试验弹

3、水浴温度：37.8℃

4、控温精度：±0.1℃

5、控温范围：常温~ 80℃ 任意设置

6、自动往复旋转：350°

7、显示方式：触摸液晶屏显示

8、压力显示：0.01Kap

【性能特点】

1、全不锈钢水浴，耐腐蚀，提供三套装置。

2、数字显示弹内压力和浴温，有修正和校正功能。

3、全不锈钢蒸气压弹为卧式，自动回转，回转角度为350°。

4、自动化程度高、试验过程全自动化控制，性能稳定，数据可靠。

5、设有微型打印机，可自动打印实验结果。大循环式搅拌泵，温度均匀。