# SC-8019石油产品实际胶质测定仪

【仪器概述】

SC-8019石油产品实际胶质测定仪是依据GB/T 8019标准设计制造的,适用于测定车用汽油、航空汽油和用于配制挥发性馏分及航空涡轮燃料在试验时的实际胶质。也用于测定车用汽油的未洗胶质含量。

【技术参数】

1. 工作电源：AC220V±10% 50Hz

2. 功 率: 1800W

3. 控温方式：数字显示温控仪

4. 控 温 点：162℃

5. 控温精度: ±2℃

6. 蒸发浴温度：160～165℃

7. 金属浴孔数：3孔(或5孔)

8. 空气流量：1000±150ml/s

9. 环境温度：20～30℃ 湿度≤85%

【性能特点】

1. 金属恒温浴，使用方便，功率小、安全可靠。

2. 金属恒温浴设有3孔(可定制5孔)，提高实验效率。

3. 数字显示温控仪，控温精度高。

4、每个孔的孔都配有单独流量计，可单独显示，单独调节。