SC-510石油产品凝点冷滤点测定仪

【仪器概述】

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》和SH∕T 0248-2019 《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》规定的要求设计制造的，本仪器采用环保型压缩机、先进的数字温度控制器、独特的制冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定，适用于油品开采、生产、使用单位，各相关院校、科研部门作石油产品凝点的测定。

【技术参数】

1、适用标准：ASTM D2420、NFM 41011、SH/T0125、SHT/0248

2、加热方式：电热管加热

3、控温方式：数显PID温度控制器

4、流量控制：针型阀调节，流量计显示流量

5、整机功率：800W

6、控温范围：常温～-40℃

7、控温精度：±1℃

6、工作电源：AC220V/50HZ

【性能特点】

1、采用压缩机和半导体电堆同时制冷方式，无需循环冷却水.

2、可在10℃以下的各种环境中工作，适应性强，噪声低.

3、采用数字温控仪测温，温度传感器反应快，分辨率高.

4、带有电子时间显示器，随时可以观摩试管倾斜时间.

5、仪器一边可做凝点或者倾点一边可做冷滤点，一机多用.